## Slide 1: طراحی زیرساخت و شبکه دانشکده
توسط : علی نقوی
استاد راهنما : مهندس میثم باقری
ترم بهمن سال 03-1402

## Slide 2: مقدمه
امروز با پیشرفت دستگاه های الکترونیکی و تکنولوژِی و افزایش میل و نیاز افراد و سازمان ها به تکنولوژی روز، کارشناسان و مدیران شبکه را مجاب به برنامه ریزی و راه اندازی زیرساختی چند جانبه و آینده نگرانه کرده است.
از این رو زیرساخت یک دانشکده از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که کیفیت آموزش و ارائه خدمات آموزشی و اداری به دانشجویان و اساتید رابطه ای مستقیم با آن دارد.

## Slide 3: اجزاء شبکه
سوییچ 2960
دستگاه مبتنی بر لایه 2
سوییچ چند لایه
دستگاه مبتنی بر لایه 3 و 2

## Slide 4: اجزاء شبکه
اکسس پویت – نقطه اتصال بیسیم
مسیریاب 2811

## Slide 5: اجزاء شبکه
سرور
تلفن تحت شبکه

## Slide 6: اجزاء شبکه
چاپگر - پرینتر
کامپیوتر - رایانه

## Slide 7: سرویس ها
FTP
این سرویس در جهت انتقال و نگهداری فایل های مختلف و چند رسانه ای در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.
مانند اشتراک گذاری یک فایل متنی یا تصویری در شبکه از یک منبع به چندین مقصد.
DNS
سرویس نام دامنه وظیفه تبدیل آدرس های IP به آدرس های قابل فهم تر و بلعکس می باشد.
DHCP
این سرویس در شبکه وظیفه الصاق آدرس IP به دستگاه های شبکه و همچنین آدرس نام های دامنه و Gateway را عهده دار می باشد.
این سرویس قابل ارائه از طریق سرور های کامپیوتری و روتر ها می باشد.

## Slide 8: سرویس ها
Telephony-service
این سرویس تنها در مسیریاب های سیسکو وجود دارد و وظیفه راه اندازی و مدیریت تلفن های تحت شبکه را بر عهده دارد. در برنامه شبیه ساز سیسکو فقط مسیریاب 2811 مجهز به این سرویس می باشد.
Mail
از این سرویس برای انتقال پیام بین مبداء و مقصد به واسطه یک سرور انجام می شود و موجب سهولت پیامرسانی می شود.
WEB
این سرویس ارائه دهنده خدمات مربوط به صفحات وب و سایت می باشد که امروزه بخش مهمی از هر نوع شبکه ای می باشد.

## Slide 9: سرویس ها
VTP
این سرویس جهت برقراری ارتباط بین چندین سوییچ سیسکو جهت هماهنگ سازی و ارسال و دریافت اطلاعات موجود در جدول ویلن هر سوییچ می شود. شامل سه حالت سرور، کلاینت و ترنسپرنت می شود. سوییچ سرور ارسال کننده، سوییچ کلاینت دریافت کننده و سوییچ ترنسپرنت اطلاعات را از سرور به سمت کلاینت منتقل می کند.
VLAN
ویلن جهت ایجاد زیرشبکه های مجزا با برودکست چنل مجزا از یکدیگر به کار میرود. به نوعی پورت های فیزیکی سری شده دنبال هم را در دسته های منطقی از هم مجزا می سازد و از طرفی موجب افزایش امنیت و سهولت در مدیریت شبکه می شود.

## Slide 10: پیاده سازی

## Slide 11: پیاده سازی

## Slide 12: پیاده سازی
واحد های اداری – بخش 1
واحد های اداری – بخش 2

## Slide 13: پیاده سازی
کارگاه های غربی
کارگاه های شرقی

## Slide 14: پیاده سازی
کلاس های غربی
کلاس های شرقی

## Slide 15: پیاده سازی
منابع عمومی

## Slide 16: پیاده سازی

## Slide 17: پایان